УДК 622. 647. 21. 052	Образец оформления

Иванов И. Л.,

студент гр…ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ»

Петров С. Ю.

к.т.н., доц. каф. ММК ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ

СОЕДИНЕНИЙ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ С ТКАНЕВЫМ

#### КАРКАСОМ

Повышение эффективности эксплуатации ленточных конвейеров может быть достигнуто за счет увеличения надежности и срока службы как конвейера в целом, так и отдельных его элементов, в особенности, резинотканевых конвейерных лент и их соединений. Поэтому, повышение прочности и долговечности стыков, которые в значительной степени определяют срок службы ленты и надежность конвейера в целом, является вопросом актуальным.

Исследовать напряженно-деформированное состояние вулканизированного соединения при одноосном растяжении с учетом его длины для различных расчетных схем.

Составляя уравнения равновесия каждого слоя стыкового соединения многослойной ленты, можно получить системы дифференциальных уравнений второго порядка в перемещениях или напряжениях. В общем случае система дифференциальных уравнений, описывающих нормальные напряжения в тканевых прокладках при одноосном растяжении, имеет вид [1]

,	(1)

где М1, М2 — математическое ожидание;

σ1, σ2 — среднее квадратическое отклонение прочности и нагрузки.

Для расчетной схемы приведенной на рисунке 2 получим следующие зависимости

,	(2)
	.	(3)

Рисунок 1 — Зависимость влияния коэффициентов жесткости упругих элементов на эффективность виброзащитной системы

Технические характеристики материалов Техноэласт приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Технические характеристики материалов Техноэласт и их свойства

Полученные зависимости для определения нормальных и касательных напряжений в элементах вулканизированных соединений конвейерных лент учитывают длину соединения, что более полно характеризует его напряженное состояние. В дальнейшем необходимо провести аналогичные исследования вулканизированных соединений многослойных лент, наиболее широко применяемых в практике эксплуатации на ленточных конвейерах.

Библиографический список

1. Суберляк, А. В. Технология переработки полимерных и композиционных материалов [Текст]: учеб. пособие / А. В. Суберляк, П. И. Баштанник. — Львов: Растр -7, 2007. — 375 с.

2. Спиваковский, А. О. Транспортирующие машины [Текст]: учебное пособие для вузов / А. О. Спиваковский, В. К. Дьячков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1968. — 504 с.

3. Электрогидравлические следящие системы [Текст]: научное издание / В. А. Хохлов, В. Н. Прокофьев, Н. А. Борисова [и др.]; под ред. В. А. Хохлова. — М.: Машиностроение, 1971. — 431 с.

4. Доменное производство: справочное издание в 2-х т.: Т. 1. Подготовка руд и доменный процесс // Под ред. Е. Ф. Вегмана [Текст]. — М.: Металлургия. — 1989. — 496 с.

5. Сапронов, В. С. Повышение эффективности финишной зубообработки бреющим зуботочением [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.02.08 / В. С. Сапронов. — М.: Моск. гос. акад. приборостроения и информатики, 1995. — 16 с.

6. Касим, Д. А. Определение теоретической температуры горения при вдувании в горн доменной печи природного газа и пылеугольного топлива [Текст] / Д. А. Касим, В. П. Лялюк, А. К. Тараканов, В. С. Листопадов, Д. В. Пинчук // Металлургическая и горнорудная промышленность. — 2016. — № 2. — С. 38–43.

7. Алферов, Н. Г. Гидравлическое управление сжимающими нагрузками в дисковой мельнице [Текст] / Н. Г. Алферов, Э. П. Левченко, А. Н. Тумин // «Пути совершенствования технологических процессов и оборудования промышленного производства»: материалы международной научно–технической конференции Дон ГТУ. — Алчевск, 2016. — С. 26–27.

9. ГОСТ Р 55853–2013. Мельницы валковые среднеходные. Типы, основные параметры, технические требования [Текст]. — Введ. 2013-22-11. — М.: Стандартинформ, 2014. — 13 с.

10. А.с. № 1634315 СССР, МКИ5 В 02 С 7/08, 7/10. Устройство для измельчения / В. Н. Ульяницкий, В. Н. Алтухов, Э. П. Левченко; заявитель и патентообладатель Коммунарский горно-металлургический институт. — № 4626173; зявл. 27.12.88; опубл. 15.03.91; Бюл. № 10. — 3 с. ил.

11. Пат. 2005013 Российская Федерация, МПК В23F019/00; B23F005/22. Способ чистовой обработки зубьев эвольвентных зубчатых колёс / Н. В. Сморкалов, В. П. Скрипин, В. П. Птицин и др.; заявитель и патентообладатель Камский политехнический институт. — № 04900645;  заявл. 31.10.1990; опубл. 30.12.93, Бюл. №1. — 2с.: ил.

12. Проектирование доменных цехов: устройство и оборудование литейных дворов, разливка чугуна и переработка шлаков. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mashmex.ru/metallurgi/121-razlivka-chuguna.html?showall=1.

13. Иванов, В. П. Повышение работоспособности наплавленных крановых колес [Текст] / В. П. Иванов,  Ю. В. Сергиенко, Е. Н. Сорочан, Е. В. Таранина // Машиностроение и сварочное производство. Наука и производство. — 2017. — выпуск 17. — С. 49–53. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  http://eir.pstu.edu/handle/123456789/2

14. Форум: Электрон. информ. бюл. — 2005. — № 118. — Режим доступа: http://www.mcforum.vinnitsa.com/mail-list/118.html. — Заголовок с экрана.